KEST ALARM PANELİ

KULLANIM KLAVUZU

KTS-04W

1)Alarm Panelini Fabrika Çıkış Değerlerine Çevirme (Resetleme)  
Paneldeki jumper’ı takın. Trafo ve akü bağlantılarını yapın. Panelden iki kez bip sesi duyacaksınız. Jumper’ı  çıkarın. Keypad ’de TBD tuşu yanacaktır.  TBD tuşuna basın.  8 nolu tuşun yandığını göreceksiniz. 8 nolu tuşun yanması sistem saatinin girilmesi gerektiği anla- mına gelmektedir. (8 dışında başka bir tuş yanıyorsa sistemde akü, elektrik, telefon hattı hatalarına işaret eder.)

2)Sistem Saatinin Girilmesi
SET tuşuna basın. Master Şifreyi yazın.(Fabrika Ayarı Master Şifre: 404040)
VAM tuşuna basın. O anki saati yazın. (12:30gibi) iki defa SET tuşuna basın. 
Uygulama Örneği: SET 404040(Master Şifre) VAM 1720 SET SET

3)Sistem Hataları Tespiti
TBD ışığı yanıyorsa sistemde problem olduğunu belirtir. Hatayı görmek için TBD tuşuna basın. Işığı yanan tuşun karşılığını öğrenmek için aşağıdaki rakam karşılıklarını inceleyin.
1 nolu tuş yanıyorsa: Akü bağlı değil veya zayıf uyarısı.
2 nolu tuş yanıyorsa: Şebeke elektriği kesik veya trafo arızalı.
4 nolu tuş yanıyorsa: Siren bağlı değil / Arızalı / Siren hattı kopuk.
5 nolu tuş yanıyorsa: Siren fazla Akım çekiyor.
6 nolu tuş yanıyorsa: Aux Çıkışından fazla akım çekiliyor.
7 nolu tuş yanıyorsa: Kominikatör raporlama hatası. Alarm Merkezi ile iletişim hatası.
8 nolu tuş yanıyorsa: Sistem saati programlı değil.
9 nolu tuş yanıyorsa: Tamper / Zone kablolama hatası, dedektör bağlantı hatası.
0(10) tuş yanıyorsa: Telefon Hattı Hatası.
11 nolu tuş yanıyorsa: Yangın zone u tamper hatası.

4) Programlamaya Giriş
Fabrika Çıkışı Mühendis Şifresi 363636 dır.
Programa girmek. için; SET tuşuna basın. Mühendislik şifresini girin. SET tuşu yanıp sönmeye başlayacaktır. SET tuşunun yanıp sönmesi programlamaya girdiğinizi belirtir. Programdan çıkmak için SET tuşuna basmanız yeterlidir.

5) SİSTEM FONKSİYONLARININ PROGRAMLANMASI
Programa girdikten sonra 086, 088, 090 nolu menülerde ilgili ışıkların tuşlarına basmak suretiyle tuşları yakıp söndürerek sistem kurulumunuza uygun değerleri ayarlayın.
a)086 nolu menü
Mühendis programına girdikten sonra 086 tuşlayınız.
[5]tuşu yakılırsa sistemin belirli bir saatte otomatik kurulmasını sağlanır.
[6]tuşu yakılırsa sistemde belirlenen sürede hareket olmazsa otomatik kurulması sağlanır.
[8]tuşu yakılırsa sistemde kısımlandırma ( Partition ) yapılması sağlanır.
[VAM]tuşu yakılırsa sistemi kurup ve devre dışı bırakırken siren uyarı sesi verir.
[12]tuşu yakılırsa merkeze Rapor gönderilmesi sağlanır.
[DAT]tuşu yakılırsa olay hafızası dolduğunda merkeze aktarır.

[3] Panele uzaktan kumanda bağlamak için 3 nolu tuş yakılır.
İstenen tuşlar yakıldıktan sonra SET ‘e basılır. SET tuşu yanıp söner hale gelir. Diğer menüye geçilebilir. Program bitirilmek istenirse SET tuşuna bir daha basılır.

b) 088 nolu menü
[1][2][3][4][5][6] tuşları yakılırsa Keypad üzerinde 1-3,4-6,7-9 nolu tuşlar panik butonu olarak çalışır.
[7] tuşu yakıldığında tek tuşla otomatik kurulma aktif olur.0(10) nolu tuşa 3sn basılması durumunda sistem şifresiz otomatik kurulur.
[8] tuşu yakıldığında partition aktif olur.(11) tuşuna 3sn basıldığında sistem A veya evde konumu kurulması istiyorsa.
[9] tuşu yakıldığında 6 haneli şifre, 4 haneye indirir.
[10]ve[11] tuşu yakıldığında tamper hatalarının bildirilmesi sağlanır. Sabotajlar aktif olur.
[12] tuşu yakılırsa alarm kurmada çıkışta keypadden sesli uyarı verir. 
[VAM] yakılırsa dirençsiz bağlantı aktif olur. 
İstenen tuşlar yakıldıktan sonra SET  tuşuna basılır. SET yanıp söner hale gelir. Diğer menüye geçilebilir. Program bitirilmek istenirse SET tuşuna bir daha basılır.

c) 090 nolu menü
[DAT] tuşu yakılırsa Elektrik kesintileri  arıza olarak bildirilmez.( Haber Alma Merkezine Gönderilen Arıza)
[6] tuşu yakılırsa Bypass edilen zoneların çalıştırılması sağlanır.(Pır hareketi algılasa bile alarm vermez)
[8] tuşu yakılırsa Duble zone (ATZ) aktif olur.(088 menüsünde WAM tuşu sönük olması gerekir)
[11]yakılırsa Birinci Keypad zonu kullanıma açılır.(KEYPAD deki zonlar kullanılmak istenildiğinde)
[12]yakılırsa İkinci Keypad zonu kullanıma açılır. (KEYPAD deki zonlar kullanılmak istenildiğinde)

6)ZONLARIN PROGRAMLANMASI
092  Hangi zonlar akıllı zon yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır.(Süreye bağlı 2. hareketi bekler)
096  Hangi zonlar sessiz zon yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır.(Alarm vermez haber alma merkezine bildirir veya telefonla arama yapar)
100  Hangi zonlar yangın veya 24hr zon yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır.(Duman ve gaz dedektörü kullanımı için)
104  Hangi zonlar ani zon yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır.(Zone algılar algılamaz süre tanımadan alarm verir)
108  Hangi zon takip zonu yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır.
112  Hangi zon 2.gecikme zonu yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır.(2. akıllı zon olarak kullanılır) 
116  Hangi zonlar A kısmı zonları yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır. (Eğer kısımlandırma veya evde kurulum isteniyorsa yalnızca bu zonlar kurulur) (partition)
120  Hangi zonları B kısmı zonları yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır. (Eğer kısımlandırma isteniyorsa yalnızca bu zonlar kurulur.)(partition)
124  Hangi zonları bypass edilebilecek zon yapılacaksa ilgili zone’ların ışıkları yakılır. (Zonların kullanılmaması için)

7)SÜRELERİN PROGRAMLANMASI 
Programlama modundayken (SET ışığı yanıp sönerken) (SET 363636 yaptıktan sonra)
044 Belirli bir zamanda otomatik kurulum için istenilen saati yazın. (Sadece Saati Gir)
045 Belirli bir zamanda otomatik kurulum için istenilen dakikayı girin.(Sadece Dakikayı Gir)
049 Çıkış gecikmesi süresi. Saniye cinsinden yazılır.30 saniye için 030 yazılır.(Alarmı devreye aldıktan sonra verilen süre)
050 Birinci giriş gecikmesi süresi. Saniye cinsinden yazılır 15 saniye için 015 yazılır.(Alarmı devreden çıkartmak için verilen süre)
051 İkinci giriş gecikmesi süresi. Saniye cinsinden yazılır 15 saniye için 015 yazılır.
052 Siren çalma süresin, Dakika cinsinden yazılır. 4 dakika için 004 yazın.
055 Hareket olmadığında otomatik kurulum için süre verme, her girilen sayı 15 dk. Anlamına gelir, mesela 010 yazdınız. Bu 10x15dk=150 dakika demektir. 150 dk. hareket olmazsa sistem otomatik olarak kurulur.
057 Akıllı zon süresinin belirlenmesi, saniye cinsinden 40sn için 040 yazınız. Zone algıladıktan sonra 40sn için ikinci hareketi bekler, bu hareket olursa alarm tetiklenir, olmazsa alarm tetiklenmez.

8) MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
SET e basın. Mühendislik şifresini yazın,  
000 tuşlayın, yeni mühendislik şifresinin ilk iki rakamını tuşlayın.
001 tuşlayın yeni mühendislik şifresinin ikinci iki rakamını tuşlayın
002 tuşlayın yeni mühendislik şifresinin son iki rakamını tuşlayın SET e basın.

9) ANA KULLANICI(MASTER) ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
SET e basın. Ana Kullanıcı şifresini girin(Fabrika çıkışı 404040).
00 tuşlayın. Yeni ana kullanıcı(Master) şifreyi girin. İki defa SET tuşlayın.
Uygulama: (SET/404040/00/123456/SET/SET)

10) DİĞER KULLANICILARA ŞİFRE VERİLMESİ
SET e basın. Ana kullanıcı şifresini yazın. 01 tuşlayın. Birinci kullanıcı için belirlediğiniz şifreyi girin. SET e iki defa basın. SET 123456/01/456789/SET/SET
Uygulama: 5.kullanıcıya 258080 şifresini vermek için; SET /123456/05/258080/SET/SET

11)PGM den kısa süreli eksi tetik alma 
NC :SET/363636/039 DAT+DAT/040 2+12/042 DAT+2/SET/SET
NO:SET/363636/039 1+DAT   /040 2+12 /042 DAT+4/SET/SET

12) ALARM KONTROL MERKEZİ BAĞLANTISI
SET tuşuna basıp mühendislik şifresini girin. (SET ışığı yanıp sönmeye başlar).
Merkeze Elektrik Kesinti Raporu Gönderimi :
Menü 054 001 tuşlayın(Merkeze 1 dk sonra elektrik kesinti raporu iletir)
Merkeze Rapor Gönderim Günleri :
Menü 046 001 tuşlayın (Merkeze Her gün rapor gönderilir)
Merkeze Test Raporu Gönderim Saat :
Menü 047 _ _ (Saati tuşlayın.2 için 002 girilir)
Merkeze Test Raporu Gönderim Dakika :
Menü 048 _ _ Dakikayı tuşlayın. 30 dk girmek için 030 girilir.
Merkez Rapor Formatı:
Menü 038 _ _ 00 tuşlayın(00 Contac ID).
Merkez telefonları, Abone numarası için:
7 tuşuna basın.(DAT ve SET ışığı yanıp sönmeye başlar)
Alarm merkezi 1. telefon numarası için;
04 tuşlayın ardından merkez telefon numarasını girip,9 kez TBD tuşlayın. SET
Alarm merkezi 2. telefon numarası için;
06 tuşlayın ardından merkez telefon numarasını girip,9 kez TBD tuşlayın. SET 
Merkezi İstasyon Abone Numarası Girmek için;
08 tuşlayın ardından abone kodunu(merkezden alınır) iki defa tuşlayın.  SET tuşuna basın.
Haberleşme Formatı Seçmek için;
Contact ID için: 09 tuşlayın.  DAT - DAT / DAT - 1 / 0-0 / 1- DAT tuşlayın. 
Not: Alarm panelini Alarm Kontrol Merkezine bağlayacaksanız 086 menüden (12) ve (DAT) tuşları yakın [SET] tuşuna basın.

AHM. Şehir İçi Bağlantı İçin:

SET 363636---7---01---11112222 SET

04---Merkez numarası---TBD---SET

06---Merkez numarası---TBD---SET

08---Abone kodu---Abone kodu---SET

09---DAT---DAT---DAT---1---10---10---4---DAT---SET

10---2---AWAY---DAT---DAT---2---AWAY---DAT---DAT---SET SET

SET 363636---086---AWAY lambasını yak---SET

086---DAT lambasını yak---SET      (Telefon kesilince çalması için)

086---12 yak---SET

038---00---SET

SET 404040---48---Tehdit şifresi---SET SET

SET 363636---046---001---047---(saat gir)---048---(dakika gir)             (test sinyali)

SET 363636---039---DAT---DAT---040---2---AWAY---042---DAT---2 SET  (PGM)

AHM. Şehirler Arası Bağlantı İçin:

SET 363636---7---01---11112222 SET

04---0---VAM---Alan kodu---Telefon numarası (ilk üç hane)---SET

05---Telefon numarası (son dört hane)---TBD---TBD---TBD---TBD SET

06---0---VAM---Alan kodu---Telefon numarası (ilk üç hane)---SET

07---Telefon numarası (son dört hane)---TBD---TBD---TBD---TBD SET

08---Abone kodu---Abone kodu---SET

09---DAT---DAT---DAT---1---10---10---4---DAT---SET

10---2---AWAY---DAT---DAT---2---AWAY---DAT---DAT---SET SET

SET 363636---086---AWAY lambasını yak---SET

086---DAT lambasını yak---SET       (Telefon kesilince çalması için)

086---12 yak---SET

038---00---SET

SET 404040---48---Tehdit şifresi---SET SET

SET 363636---046---001---047---(saat gir)---048---(dakika gir)            (test sinyali)

SET 363636---039---DAT---DAT---040---2---AWAY---042---DAT---2 SET (PGM)

Telefon Arama

SET 363636 7 BASIN PROGRAMA GIRIN

04 Telefon numarası 16 karakteri tamamlayana kadar TBD ye bas SET

06 Telefon numarası 16 karakteri tamamlayana kadar TBD ye bas SET

08 1111 SET

09 DAT DAT 2 2 TBD TBD 1 DAT SET

36 da 11111111 SET

37 de 11111111 SET

38 de 1111 SET

54 de 11111111 SET

55 de 11111111 SET

64 de DAT DAT 111111 SET

SET 363636 PROGRAMA GIRILIR

037 2 2

038 TBD TBD

086 DAT 1 11(HOME)   12(AWAY)  yak SET

088 TBD yak SET

090 VAM yak SET BACK